# Wiesław Wolniewicz

PORÓWNANIE WYNIKÓW ORTOREKTYFIKACJI  OBRAZÓW SATELITARNYCH  O BARDZO  DUŻEJ  ROZDZIELCZOŚCI

Streszczenie.  Komercyjne zobrazowania  satelitarne o bardzo dużej rozdzielczości (nazywane w literaturze angielskojęzycznej VHR -Very High Resolution ) coraz powszechniej zastępują zdjęcia powierzchni Ziemi wykonywane tradycyjnymi metodami z pułapu lotniczego. O ile problematyka generowania ortofotomap ze zdjęć lotniczych jest powszechnie znana w środowisku fotogrametrycznym, to możliwości tworzenia tego produktu na bazie VHR wciąż są  przedmiotem badań i czekają na odpowiedzi na liczne pytania.  Jakie dokładności są możliwe do uzyskania przy tworzeniu ortofotomapy przy zastosowaniu różnorakiej metodyki korekcyjnej, jaki użyć  typ oprogramowania, jaki jest wpływ  liczby użytych fotopunktów do procesu rektyfikacji, jak  jest wpływ  samego DTM? Aby uzyskać odpowiedz na te pytania wykonano szereg testów. Do  przeprowadzenia eksperymentu wybrano dwa pola testowe: obszar płaski odpowiadający terenowi zabudowanemu – Warszawa i podgórza – Nowy Targ. Zostały użyte  obrazy z trzech platform: IKONOS, QuickBird i EROS. Przy pomocy techniki  GPS   zostały pomierzone współrzędne punktów terenowych, uprzednio wyznaczonych na zobrazowaniach dla każdego pola testowego w liczbie  30-90  (GCP). Do generowania ortofotomap wykorzystywano powszechnie dostępny w kraju DTM (DTED Level 2) jak i przebadano   wpływ dokładności DTM.  Sam proces ortorektyfikacji był realizowany z pomocą powszechnie dostępnych oprogramowań komercyjnych: PCI Geomatica 9 i ERDAS, przy użyciu  dwóch metod: nieparametrycznej   RPC (iloraz wielomianowy) i ścisłej, bazującej na warunku kolinearności i znanym modelu kamery. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano ocenę dokładności generowania ortofotomap dla różnorakich scenariuszy technologicznych. Otrzymane wyniki zaprezentowane  w referacie  pozwalają  wybrać optymalne warunki  tworzenia ortofotomap w zależności od potrzeb użytkownika i wymaganych aplikacji wykorzystujących VHR typu IKONOS, QuickBird i EROS.

- Wstęp

Ostatnie lata pozwalają zauważyć stale wzrastające w świecie zainteresowanie praktycznym zastosowaniem  zobrazowań typu VHR. Powodem tego jest stale rosnące zapotrzebowanie na aktualną informację o powierzchni Ziemi oraz  jej zapis w postaci cyfrowej w wielu zakresach widma. Jest to naturalny kierunek uzupełniający  dotychczasowe techniki fotogrametryczne.

Polska jest doskonałym przykładem  podejmowania  wysiłków  praktycznego  wykorzystania zalet nowej technologii. Powszechnie wiadomo, iż w krótkim czasie powierzchnia całego kraju musi być pokryta ortofotomapą zarówno dla potrzeb LPIS jak i TBD. Właściwa  koordynacja wzajemne uzupełniającego się pokrywania obszarów zdjęciami lotniczymi jak i zobrazowaniami VHR jest doskonałym przykładem trafnego wykorzystania nowych możliwości . To właśnie w Polsce zrealizowano największy w Europie projekt którego celem było wytworzenie  ortofotomapy na bazie systemu IKONOS (dla powierzchni 50 000 tyś km²)  dla obszarów trudno dostępnych   z punktu widzenia nalotów fotogrametrycznych. Należy zaznaczyć, iż wspólnie pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego i sektorem prywatnym  ukończono prace powołujące jedno z najnowocześniejszych światowych Centrów Operacji Regionalnych (ROC) do bezpośredniego pozyskiwania zobrazowań VHR. Z drugiej strony administracja państwowa przewiduje praktyczne wykorzystanie zobrazowań typu QuickBird do tworzenia ortofotomapy na wybranych obszarach kraju.

W wyniku tak wyraźnych  trendów coraz powszechniejszego wykorzystania tego typu zobrazowań, zostały podjęte badania mające na celu  porównanie metod generowania ortofotomap na bazie VHR z pomocą dostępnych narzędzi  przy różnorodnych scenariuszach technologicznych  dla wybranych obszarów testowych, pokrytych przez najbardziej powszechne zobrazowania VHR: IKONOS-2, QuickBird2, EROS-1A.

Celem badań było porównanie procedur i technik generowania ortofotomap ze zobrazowań o bardzo dużej rozdzielczości dla wytypowanych  pól testowych, jakim był obszar płaski - aglomeracja Warszawa, jak i  o znacznych deniwelacjach terenowych - Nowy Targ. Jednym z zasadniczych zadań prowadzonych prac była ocena dokładności wytworzonych  ortofotomap przy  różnorodnych metodach korekcji. W referacie  opisana jest szczegółowa ocena  planimetrycznych dokładności otrzymanych  ortofotomap, wygenerowanych z panchromatycznych zobrazowań satelitarnych VHR.

2.    Prace wstępne

Wykorzystywane sceny do prowadzonych badań pochodziły z systemów IKONOS, QuickBird, EROS i charakteryzowały się różnymi datami pozyskania jak i  różnym wychyleniem układu optycznego od linii pionu przy ich  pozyskiwaniu. I tak, dla  pola testowego charakteryzującego się małymi deniwelacjami (Warszawa) kąt wychylenia osi względem linii pionu wynosi 5 stopni dla zobrazowania z systemu QuickBird a 6.5 stopnia dla zobrazowania IKONOS.  Dla obszaru o zwiększonych deniwelacjach (Nowy Targ) wychylenia wynosiły odpowiednio 9.5 stopnia dla obrazu z QuickBirda i 12 stopni dla IKONOS. Szczegółowa charakterystyka wykorzystywanych zobrazowań jest przedstawiona w tablicy nr 1. W celu wykonania ortorektyfikacji zostały starannie  zaprojektowane fotopunkty na poszczególnych zobrazowaniach, które pomierzono następnie w terenie przy pomocy techniki GPS. W celu bardzo dokładnego pomiaru tych punktów  wykorzystywano dwuczęstotliwościowe  odbiorniki TRIMBLE 4700 i metodę „fast-static”. Ocenia się  dokładność planimetryczną fotopunktów na 0.1 m a wysokościową 0.2 m.  W czasie pomiarów terenowych była robiona fotograficzna dokumentacja każdego mierzonego fotopunktu zaprojektowanego uprzednio na zdjęciu satelitarnym

Tabela nr 1

Charakterystyki wykorzystywanych zobrazowań

|  | Typ zobrazowania |
| --- | --- |
| Dane zobrazowania | QuickBird | Ikonos |
|  | Warszawa | Nowy Targ | Warszawa | Nowy Targ |
| Data pozyskania | 04.05.2003 | 03.10.2003 | 29.04.2003 | 17.06.2003 |
| Czas | 9:35 | 9:22 | 10:01 | 10:03 |
| Rodzaj formatu | Basic 1B | Geo Ortho Kit |
| Kąt wychylenia | 5 | 12 | 10 | 14 |
| Rozdzielczość radiometryczna | 11 bit | 11bit |
| Rozdzielczość terenowa [m] | 0.61 | 1.0 |
| Wymiar sceny [km] | 16x16 | 16x16 | 11x21 | 11x11 |

Należy szczególnie podkreślić znaczenie wstępnego planowania doboru typów i jakości fotopunktów na oryginalnym zdjęciu satelitarnym. Proces ten ma zasadnicze znaczenia dla jakości wynikowej ortofotomapy. W każdym przypadku podejmowano próbę identyfikacji GCP na zdjęciu z dokładnością poniżej jednego piksela a pomiar tym samym instrumentem gwarantował jednorodną dokładność całego procesu ortorektyfikacji. Do generowania ortofotomapy były wykorzystywane cztery typy  DEM:

- DTED Level 0      -   wygenerowany przez  NIMA

(National Imagery and Mapping Agency)

- DTED Level 1x    -   wygenerowany przez  SRTM

(Shuttle Radar Topography Mission )

- DTED Level 2      -   powstały w wyniku digitalizacji map 1: 50 000

( siatka 25 m)

- DTED Level 2A   -   powstały w wyniku digitalizacji map 1: 25 000

( siatka 10 m)

3.    Stosowana metoda

Proces generowania ortofotomap był realizowany przy pomocy powszechnie dostępnie komercyjnego oprogramowania: PCI Geomatica 9 z modułem OrthoEngin i ERDAS z modułem OrthoBase. Do samego procesu ortorektyfikacji  zastosowano dwa podstawowe podejścia stosowane przy rektyfikacji zobrazowań VHR: tzw. metodę RPC i metodę parametryczną. Rational Polinomial Coeficient (RPC) jest metodą uwzględniającą  modelowanie 3D opisujące matematyczne zależności pomiędzy terenem i zobrazowaniem w postaci wielomianowej. Wartości współczynników wielomianów  dostarczane są wraz z zamawianymi obrazami satelitarnymi. Same wartości współczynników nie mają  fizycznej bądź geometrycznej interpretacji związanej z parametrami optycznymi kamery i jej orientacją w przestrzeni, stąd metoda korekcji RPC jest często określana  jako oparta na modelu ‘nie-parametrycznym”.  Model ten w procesie rektyfikacji wykorzystuje wartości przewyższeń terenowych odczytywanych bezpośrednio z DTM dla całej powierzchni obrazu.

Model parametryczny opisuje  rzeczywiste relacje matematyczne pomiędzy terenem a obrazem , a jego parametry mają geometryczną interpretację. Podstawą ścisłego modelu matematycznego opisującego obraz satelitarny  jest fotogrametryczny warunek koolinearności. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w przypadku obrazów satelitarnych związki matematyczne odnoszą się nie do całej powierzchni a jedynie do pojedynczej linii. Jest to wynik dynamicznego charakteru procesu obrazowania satelitarnego. Niedoskonałością tej metody jest konieczność  stosowania względnie dużej liczby  fotopunktów, oraz czułość metody na ich rozkład i błędy w danych. Do prowadzonych badań użyto oprogramowanie PCI, w którym model parametryczny  jest opracowany przez dr T. Toutin’a z CCRS.

Generowanie produktów końcowych było realizowane w  jednolitym układzie  „PUWG1992” a co za tym idzie pomiary terenowe GCP jak i używane DTED zostały uprzednio przetransformowane do tego układu . Wszystkie prace dotyczące analiz dokładnościowych prowadzone były  na obrazach zakresie panchromatycznym.

| Rys. 1. Dokładność ortorektyfikacji obrazu IKONOS – obszar Warszawa (wartości „Z” z pomiaru GPS) |  | Rys. 2. Dokładność ortorektyfikacji obrazu QuickBird – obszar Warszawa (wartości „Z” z pomiaru GPS) |
| --- | --- | --- |

| Tabela nr 2 Porównanie błędów średnich i błędów maksymalnych na 35 punktach kontrolnych, dla korekcji przy 10 punktach GCP |  | Tabela nr 3 Porównanie błędów średnich i błędów maksymalnych na 17 punktach kontrolnych, dla korekcji przy 10 punktach GCP |
| --- | --- | --- |

| Metoda korekcji | RMS (m) | Błąd max. (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Parametr. | 0,96 | 0,84 | 1,77 | 2,02 |
| RPC | 0,89 | 0,86 | 2,00 | 2,40 |
| Metoda korekcji | RMS (m) | Błąd max. (m) |
|  | X | Y | X | Y |
| Parametr. | 0,94 | 0,64 | 2,25 | 1,44 |
| RPC | 1,31 | 1,05 | 3,93 | 1,94 |

| Rys. 3. Dokładność ortorektyfikacji obrazu IKONOS – obszar Nowy Targ (wartości „Z” z pomiaru GPS) |  | Rys. 4. Dokładność ortorektyfikacji obrazu IKONOS – obszar Nowy Targ (wartości „Z” z pomiaru GPS) |
| --- | --- | --- |

Wyniki ortorektyfikacji obrazu IKONOS przy zastosowaniu różnych modeli korekcyjnych dla obszaru Nowy Targ pokazano na Rys 3 i 4. Rys 4 pokazuje rozbite składowe X i Y  otrzymanych dokładności przedstawionych na rys 3.

Tabela nr 4

Porównanie błędów średnich i błędów maksymalnych na  27 punktach kontrolnych, dla  korekcji  przy 10 punktach GCP

| Metoda korekcji | RMSE (m) | Błąd max. (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Parametr. | 0,85 | 1,22 | 1,62 | 3,23 |
| RPC | 1,03 | 1,20 | 2,92 | 2,05 |

| Rys. 5. Dokładność ortorektyfikacji obrazu QuickBird – obszar Nowy Targ (wartości „Z” z pomiaru GPS) |  | Rys. 6. Dokładność ortorektyfikacji obrazu QuickBird – obszar Nowy Targ (wartości „Z” z pomiaru GPS) |
| --- | --- | --- |

Tabela nr 5

Porównanie błędów średnich  i błędów maksymalnych na 91 punktach kontrolnych, dla  korekcji przy 10 punktach GCP

| Metoda korekcji | RMS (m) | Błąd max. (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Parametr. | 1,22 | 1,00 | 5,89 | 3,03 |
| RPC | 2,75 | 1,51 | 6,47 | 3,21 |

| Rys. 7. Dokładność ortorektyfikacji obrazu IKONOS – obszar Nowy Targ (wartości „Z” z DTM) |  | Rys. 8. Dokładność ortorektyfikacji obrazu QuickBird – obszar Nowy Targ (wartości „Z” z DTM) |
| --- | --- | --- |
| Tabela nr 6 Porównanie błędów średnich i błędów maksymalnych na 27 punktach kontrolnych, dla korekcji przy 10 punktach GCP |  | Tabela nr 7 Porównanie błędów średnich i błędów maksymalnych na 91 punktach kontrolnych, dla korekcji przy 10 punktach GCP |

| Metoda korekcji | RMS (m) | Błąd max. (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Parametr. | 1,44 | 0,95 | 2,94 | 2,09 |
| RPC | 0,90 | 0,83 | 2,90 | 2,68 |

| Metoda korekcji | RMS (m) | Błąd max. (m) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Parametr. | 1,05 | 1,94 | 3,45 | 6,08 |
| RPC | 2,70 | 1,52 | 5,84 | 3,14 |

Rys. 9. Dokładność ortorektyfikacji  metoda parametryczną obrazu EROS w zależności od liczby punktów GCP – obszar Nowy Targ

| Rys. 10. Dokładność ortorektyfikacji metodą parametryczną obrazu IKONOS – obszar Nowy Targ w zależności od liczby GCP i zastosowanego DTED |  | Rys. 11. Dokładność ortorektyfikacji metodą parametryczną obrazu QuickBird – obszar Nowy Targ w zależności od liczby GCP i zastosowanego DTED |
| --- | --- | --- |

| Rys. 12. Dokładność ortorektyfikacji metodą parametryczną obrazu IKONOS – obszar Warszawa w zależności od liczby GCP i zastosowanego DTED |  | Rys. 13. Dokładność ortorektyfikacji metodą parametryczną obrazu QuickBird – obszar Warszawa w zależności od liczby GCP i zastosowanego DTED |
| --- | --- | --- |

4.    Analiza wyników

Proces generowania ortofotomap  ze  zdjęć IKONOS, QuickBird i EROS był realizowany metodą parametryczną z wykorzystaniem oprogramowania PCI a metodą RPC zarówno PCI jak i ERDAS. Liczba  wykorzystywanych punktów (GCP)  jak i otrzymywane dokładności samego procesu ortorektyfikacji  przedstawiono na rys 1- 13. Każdy rysunek przedstawia otrzymane dla danego pola testowego i typu sensora dokładności    generowanych ortofotomap  przy różnej zadanej liczbie  GCP. Prezentowana ocena dokładności jest oparta na  punktach kontrolnych (ICP), które to punkty nie brały udziału w procesie generowania ortofotomapy . W obrębie każdej ze scen były uprzednio pomierzone punkty w liczbie 20-30 które służyły do  oceny dokładności realizowanego procesu. Punkty te nie biorące udziału w samym procesie ortorektyfikacji mogły  jednak służyć do wzmocnienia  dokładnościowego   numerycznego modelu terenu. Przedstawione rysunki 1-9 zawierają następujące scenariusze procesu ortorektyfikacji:

- wykorzystanie wysokości Z fotopunktów użytych w procesie generowania  wzięte z pomiaru GPS.

- Wykorzystanie wysokości Z fotopunktów użytych w procesie generowania ortofotomapy wyinterpolowane z DTM.

- Dla płaskich obszarów (rys. 1) przy zastosowanym DTED 2 o dokładności wysokościowej 3-5 m i  wykorzystywanych uzupełniających wysokościowych  punktach z pomiaru GPS, metoda RPC pozwoliła uzyskać dokładność na punktach kontrolnych dla obrazu IKONOS  około  1.5 m,  prawie niezależnie od liczby użytych fotopunktów GCP.  Nawet przy zastosowaniu jednego fotopunktu  uzyskano względnie dobrą dokładność ortofotomapy. Metoda parametryczna dla  uzyskania podobnego rezultatu  wymaga użycia min  9 GCP.

- W przypadku  obrazu QuickBird (rys. 2), dla tych samych uwarunkowań, metoda RPC dała  dokładność  około 2 m, lecz przy minimum dwóch   fotopunktach . Stosując metodę ścisłą przy  8 fotopunktach  osiągnięto dokładność  zbliżoną do 1 m.

- Dla terenów o znacznych deniwelacjach (przekraczających  500m) dla obrazu IKONOS,  metoda RPC dała błąd  ok. 1.5 m,  natomiast  metoda ścisła, dała podobną dokładność przy 7 fotopunktach  GCP.

- Dla obrazów QuickBird, stosując metodę typu RPC przy 2 fotopunktach GCP, uzyskano błąd średni  ponad 3 m.  Prawię dwukrotna poprawę dokładności uzyskano stosując metodę ścisłą przy 9 GCP.

- Stosując metodę parametryczną do korekcji obrazu typu EROS, uzyskano średni błąd w granicach jednego piksela przy 10 fotopunktach GCP (rys. nr 9).

- Przeprowadzone testy nad wpływem dostępnych DTED, na proces ortorektyfikacji VHR wykazały bardzo  zbliżone dokładności przy stosowaniu zarówno DTED 2 jak i DTED SRTM (rys. nr  10-13).

- Wnioski końcowe

Komercyjne oprogramowanie PCI pozwala dokonać ortorektyfikacji zobrazowań VHR  zarówno metodami typu RPC jak i ścisłą, przy zastosowaniu różnej  liczby fotopunktów GCP jak i dowolnie dostępnego DTM. Stosując proces ortorektyfikacji dla tego typu danych można uzyskać dokładność zbliżoną do 1 m (błąd średni). Uzyskanie takiego wyniku uwarunkowane jest spełnieniem szeregu wymogów:

  - Fotopunkty GCP  powinny być bardzo starannie  zaplanowane, wybierane, mierzone i interpretowane w procesie ortorektyfikacji.

  - Przeprowadzony eksperyment wykazał że dla zobrazowań QuickBird przy zastosowaniu metody ścisłej ortorektyfikacji, przy min. 8-10 GCP uzyskuje się stały błąd dokładności. Natomiast przy zastosowaniu metody RPC  do procesu rektyfikacji uzyskano zdecydowanie  gorszą dokładność. Wydaję się iż „stabilność”	dostarczanych współczynników przez DigitalGlob jest bardzo nie stabilna, co odzwierciedla się w uzyskiwanych wynikach przy zastosowaniu danej metody korekcji zobrazowań.

  - Dla obrazów IKONOS metoda rektyfikacji  typu RPC wykazuje  lepszą stabilność i wymaga mniejszej liczby fotopunktów GCP.

  - Różne źródło wykorzystywanych  wysokości  Z  na fotopunktach użytych do  procesu ortorektyfikacji, ( DTM bądź  pomiar terenowy  GPS), daje bardzo podobne dokładności samego generowania ortofotomapy . Dla terenów o małej deniwelacji dla obrazów IKONOS  zadawalające jest wykorzystanie DTM o średniej dokładności 3-5 m. Przy minimalnej ilości GCP możliwe jest uzyskanie dokładności ortofotomapy rzędu 1.5 m. Natomiast dla obrazów QuickBird, przy zastosowaniu metody parametrycznej, można uzyskać lepsze  dokładności.

  - Bardzo dobre wyniki ortorektyfikacji   dla terenów płaskich uzyskano stosując DTED 0 (błąd ortorektyfikacji 1.5-2 m).

  - Wydaje się w pełni dopuszczalne dla terenów górskich  zastosowanie w procesie ortorektyfikacji NMT o jakości DTED 2 lub DTED pochodzącego z SRTM.

  - Należy szczególnie podkreślić zasadnicze znaczenie doboru i jakości fotopunktów na jakość procesu ortorektyfikacji obrazów VHR.

Literatura

Jacobson K., Passini R., 2003, Accuracy of Digital Orthophotos From High Resolution  Space Imagery,  ISPRS Workshop High Resolution Mapping from Space 2003, Hannover.

Toutin Th., 2001, Geometric processing of IKONOS Geo images with DEM, ISPRS Joint Workshop "High Resolution Mapping form Space", Hannover, Germany, September 19-21, CD-ROM, pp. 264-271.

Toutin Th., Chénier R., Carbonneau Y., 2001, 3D Geometric modelling of IKONOS Geo images, ISPRS Joint Workshop "High Resolution Mapping form Space", Hannover, Germany, September 19-21, CD-ROM, pp. 272-280.

ToutinTh., Chénier R., Carbonneau Y., Alcaďde N., 2002, 3D mapping with high-resolution images, 22nd EARSeL Symposium "Geoinformation for European wide integration", Prague, Czech Republic, June 4-6, CD-ROM.

ToutinTh., Chénier R., Carbonneau Y., Alcaďde N., 2002, 3D Models for High-resolution Images: Examples with EROS, IKONOS and QuickBird, Int. Archives of ISPRS Symposium, Comm. IV, Ottawa, Ontario, Canada, July 8-12, Vol. 34, Part 4, pp. 547-551.

ToutinTh, 2002, Error tracking in IKONOS geometric processing using a 3D parametric modelling, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 68, 9p.

Wolniewicz W., 2003,  “Assessment of VHR Satellite Data  - IKONOS, Quick Bird, EROS, SPOT 5” ISPRS Workshop, High Resolution mapping from Space, University of Hanover.

Wolniewicz  W.,  2004, “Assessment of VHRS images“  EuroImage Meeting, Invited Paper ( presentation ) Rzym.

Wolniewicz W., 2004, “Assessment of Geometric Accuracy of VHR Satellite Images”, 20 Congress ISPRS, Istambuł. CD-ROM

Recenzował: prof. dr hab. Józef Jachimski